## Услуги (работы) по содержанию общего имущества предусмотрены Решением Пермской Городской Думы № 24 от 26.03.1999 г. (в ред. решения Пермской городской Думы от 28.12.2004 N 205).

| Вид услуг (работы) | Наименование объекта | Периодичность выполнения работы (оказания услуги) |
| --- | --- | --- |
| 1. Содержание конструктивных элементов, обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| Визуальный осмотр фундамента, ростверка, восстановление окрасочного слоя цоколя. Проверка состояния продухов в цоколе здания | Фундаменты (ленточные, свайные) | 2 раза в год |
| Визуальный осмотр стен, частичное восстановление окрасочного слоя, мелкий ремонт откосов. Восстановление облицовки дверей, окон | Стены и фасады | 2 раза в год |
| Визуальный осмотр, перекопка засыпки, проверка степени коррозии стальных балок, степени разрушения деревянных балок, степени разрушения перекрытий и отдельных элементов | Перекрытия | 2 раза в год |
| Визуальный осмотр технического состояния стропильной системы (стропильных ног, стоек, подкосов, коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки). Ремонт приборов на слуховых окнах и жалюзи. Промазывание свищей и гребней суриковой замазкой, крепление шифера. Очистка крыши и чердака от мусора, с последующим вывозом мусора. Мелкий ремонт борова и изоляции. Прочистка водостока, укрепление труб, колен и воронок. Укрепление ходовых мостиков. Закрытие на замок выходов на крыши. Перекопка пароизоляционного слоя. | Крыши | 2 раза в год |
| Очистка крыши от наледи и снега | Крыши | По мере необходимости |
| Мелкий ремонт дверных и оконных переплетов. Ремонт приборов (ручки, шпингалеты и т.п.). Утепление оконных и дверных проемов. Замена разбитых стекол | Оконные и дверные заполнения в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | По мере необходимости |
| Визуальный осмотр технического состояния непосредственно самой перегородки, мест крепления и технического состояния закладных деталей | Межквартирные перегородки | 2 раза в год |
| Визуальный осмотр технического состояния лестничных маршей, балконов, крылец в подъезды, зонтов-козырьков над балконами (лоджиями) верхних этажей. Укрепление ступеней лестничного марша. Крепление ограждений (перил) лестничного марша. Оценка технического состояния крепления закладных деталей выступающих элементов здания. Ремонт, устройство металлических решеток на слуховых окнах | Подъезды: лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки | 2 раза в год |
| Периодическая проверка технического состояния полов. | Полы в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 2 раза в год |
| Предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов. Поддержание в подпольях и технических помещениях температурно-влажностного режима согласно установленным требованиям | Полы в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | Постоянно |
| Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (первого от места врезки в стояк отключающего устройства - вентиля,крана и т.п.). Укрепление трубопроводов и приборов. Восстановление разрушенной изоляции. Регулировка и наладка приборов. Уплотнение мест соединений на трубопроводах общего назначения, за исключением прибора отопления в квартире | Внутренняя система центрального отопления | Постоянно |
| Промывка и опрессовка системы и отдельных приборов, в том числе радиатора в квартире. | Внутренняя система центрального отопления | 1 раз в год |
| Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (первого от места врезки в стояк отключающего устройства - вентиля, крана и т.п.). Гидравлические испытания трубопроводов. Мелкий ремонт разрушенной изоляции. Устранение неплотностей в местах соединения трубопроводов общего назначения. Проверка канализационной вытяжки | Внутренняя система холодного водоснабжения, канализации | Постоянно |
| Прочистка внутренних канализационных трубопроводов, в том числе выпуска | Внутренняя система холодного водоснабжения, канализации | 2 раза в год |
| Ревизия электрической арматуры в этажных щитках, вводно- распределительных устройствах (за исключением автоматических выключателей, электросчетчиков). Измерения сопротивления изоляции. Замена осветительных приборов (ламп). Ревизия электродвигателя. Заземление | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | Постоянно |
| Аварийное обслуживание |  | В нербочее время, выходные и праздничные дни. |
| 2. Санитарное содержание домовладения. |
| 2.1. Уборка придомовой территории: подметание, сдвигание свежевыпавшего снега в дни обильного снегопада | Придомовая территория | . 2 раза в сутки |
| подметание территорий в дни без снегопада |  | 1 раз в сутки |
| посыпка территорий противогололедными материалами |  | 1 раз в сутки во время гололеда |
| очистка территории от наледи и льда очистка урн от мусора |  | по мере необходимости |
| уборка газонов от листьев, сучьев и случайного мусора |  | 1 раз в сутки |
| подметание территории |  | 1 раз в двое суток |
| протирка указателей |  | 1 раз в месяц |
| уборка контейнерных площадок |  | 1 раз в сутки |
| 2.2. Уход за зелеными насаждениями Подреза кустарников, деревьев, удаление сухих веток |  | 1 раз в год |
| 3. Уборка мест общего пользования. | Лестничные площадки и марши |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей. Нижних трех этажей Выше третьего этажа |  | 5 раз в неделю 1 раз в неделю |
| Мытье лестничных площадок и маршей |  | 2 раза в месяц |
| Мытье пола кабины лифта |  | 3 раза в неделю |
| Обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, подоконников, перил, оконных ограждений, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков. |  | 1 раз в год |
| Очистка металлической решетки и приямка, уборка площадки перед входом в подъезд |  | 1 раз в неделю |
| Мытье окон в подъезде |  | 2 раза в год |
| Влажная протирка подоконников, отопительных приборов |  | 2 раза в год |
| 4. Дератизация и дезинфекция по уничтожению грызунов и насекомых | Места общего пользования, подвалы, технические подполья | 1 раз в месяц |
| 5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Прочистка вентиляционных каналов, устранение завалов | Внутренняя система вентиляции | 1 раз в год |